GENERELL INSTRUKS FOR ASBESTSANERING.

Arbeidet følger denne instruks, basert på forskriftenes bestemmelser.

- Melding til Arbeidstilsynet

- Informasjon til saneringsplassens verneombud.

- Etablering av saneringsområde, merking, skilting, ansvarlig for arbeidet.

- Rommet klargjøres. Løst utstyr fjernes.

- Tette alle åpninger til tilstøtende rom.

- Varselsplakater settes opp.

- Bygge sluser. Tre stegs sluser ved inngang til saneringsområde.

- Asbestsaneringsutstyr:

- Industristøvsuger m/absoluttfilter og luftrenser klargjøres.

- Hensiktsmessig håndverktøy fremskaffes.

- Personlig verneutstyr:

- Støvtett dress m/ hette – Goretex – eventuell engangsdress.

- Åndedrettsvern, innvendig arbeid: Helmaske med P3 filter, overtrykksmaske, friskluftsmaske.

- Utvendig arbeid: Halvmaske med P3 filter vurderes.

- Igangsetting av arbeidet:

- Start støvsuger og filtreringsenhet.

- Kontroller at ønsket undertrykk oppnås.

- Ta på åndedrettsvern, kontroller at det virker.

- Bytt deretter klær i slusen, kle på dress og støvler.

- Bruk tape ved ankler og håndledd.

- Arbeid rolig og metodisk. Sug bort støv fra kilden.

- Legg asbestbiter direkte i sekker. Ny sekk utenpå ved utslusning.

- Asbestavfall:

- Sekkene merkes og legges i container.

- Låsbare merkede containere brukes.

- Containerfirma gjøres oppmerksom på at det er asbestavfall slik at firmaet kan varsle deponeringsplassen.

- Finsanering – ettersanering:

- Sug ren alle flater i saneringsområdet.

- Minimum 12 timer luftrensing etter avsluttet arbeid (undertrykk).

- Personlig sanering:

- Rensug klær, åndedrettsvern, sko med mer.

- Ta av dress. Legg den i plastpose for sending til vask. Eventuelt kast engangsdress.

- Bytt sko i slusen.

- Behold åndedrettsvern på til du har gått ut av 1. slusesteg

- Dusj før du forlater saneringsområdet.

- Dusj etter hver arbeidsøkt.

- Visuell besiktigelse:

- Besiktigelse når arbeidet er sluttført.

- Besiktigelsen utføres mens området fortsatt er forseglet.

- Det skal ikke være støv på fingrene eller kluter som føres over flater som er sanert.

- I så fall – ny sanering.

- Ved retur av utstyr til lager:

- Forfilter kastes.

- Utvendig rengjøring av alt utstyr.

- Alle åpninger tapes igjen.

- Småutstyr legges i plastsekker og merkes med asbest.

- Ansvar:

- Det er arbeidsleders ansvar at alle som deltar i arbeidet har lest og forstått denne instruks.

- Arbeidsgiver besørger vask av alt arbeidstøy.